检 测 报 告

云尘检字[2020]-0831号

| 项目名称： | 保山市工贸园区轻纺物流片区污水处理站及配套 管网建设项目竣工环境保护验收监测 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 保山市润源水务投资发展有限公司 |
| 检测类别： | 委 托 性 监 测 |
| 检测单位： | 云南尘清环境监测有限公司 |
| 报告日期： | 2020年6月28日 |

声   明

1、本报告无“章”、 “云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”、 “正本”章和“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”骑缝无效。

2、复制报告未重新加盖“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”、“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”骑缝无效。

3、报告无编制人、校核人、审核人、批准人四人签名无效。

4、报告涂改无效。

5、对分析测试报告若有异议，务请收到报告之日起十五日内向本公司申请复检，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

6、来样委托分析测试、检测条件不能复现或工况波动大的样品，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

公司联系电话及传真：（0871）68604079

质量投诉电话及传真：（0871）68604079

邮政编码：650302

地    址：昆明昆钢钢海路（昆钢实验室）

大理州大理市环城西路龙泉村一组（大理实验室）

# 1.样品情况一览表

表1  样品基本情况

| 采样 地点 | 地表水 | （东河）东河与排污口交汇口上游200米处（HS01#），（东河）东河与排污口交汇口下游500米处（HS02#），紧邻的小堡子河断面（HS03#），共3个监测点。 |
| --- | --- | --- |
|  | 废 水 | 3000m³/d污水处理站进口、出口共2个监测点。 |
|  | 无组织废气 | 项目厂界上风向1个监测点，下风向3个监测点；厌氧生物滤池1个监测点，SBR反应池1个监测点，共6个监测点位。 |
|  | 环境空气 | 周方官屯设置1个监测点，大方官屯设置1个监测点，共2个监测点位。 |
|  | 噪 声 | 厂界噪声：项目厂界周围设置4个监测点位。 环境噪声：周方官屯设置1个监测点，大方官屯设置1个监测点，共2个监测点位。 |
| 采样方法 及保存方式 | 地表水 | 采样方法：瞬时采样； 保存方式：低温保存：pH、五日生化需氧量、粪大肠菌群、悬浮物、色度、浊度；常温加固定剂：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂；低温加固定剂避光保存：石油类。 |
|  | 废 水 | 采样方法：瞬时采样； 保存方式：低温保存：pH、五日生化需氧量、粪大肠菌群、悬浮物、色度、浊度；常温加固定剂保存：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、六价铬、铅、铬、镉、砷、汞、烷基汞；低温加固定剂避光保存：石油类、动植物油类；流量现场监测。 |
|  | 无组织废气 | 采样方法：氨、硫化氢吸收瓶吸收液恒流采样，保存方式：避光保存；臭气浓度采气袋采样，保存方式：常温避光密封保存；总悬浮颗粒物（TSP）滤料法恒流采样。保存方式：常温保存。甲烷玻璃针筒注射器采样，保存方式：常温避光密封保存。 |
|  | 环境空气 | 采样方法：氨、硫化氢吸收瓶吸收液恒流采样，保存方式：避光保存；臭气浓度采气袋采样，保存方式：常温避光密封保存；总悬浮颗粒物（TSP）滤料法恒流采样。保存方式：常温保存。 |
|  | 噪 声 | 等效连续A声级，现场监测。 |
| 采样 频率 | 地表水 | 各监测点各监测指标每天采1个混合，连续监测2天。 | 样品 数量 | 72个样 |
|  | 废 水 | 各监测点各监测指标每天采1组24小时等时（每两小时取一次样）混合水样，连续监测2天。 |  | 80个样 |
|  | 无组织废气 | 各监测点各监测指标每天间隔采4组小时样；连续监测2天。 |  | 144个样 |
|  | 环境空气 | 各监测点总悬浮颗粒物（TSP）每天监测1次日均值，连续监测2天；氨、臭气浓度、硫化氢每天监测4个时段值，连续监测两天。 |  | 52个样 |
|  | 噪 声 | 各监测点每天昼间、夜间各监测一次，连续监测2天。 |  | / |
| 样品 状态描述 | 地表水 | HS01#、HS02#、HS03#水样清；pH（P）、色度（G）、浊度、悬浮物（G）；化学需氧量、氨氮、总磷、总氮（G）；五日生化需氧量（棕色G）；石油类（广口G）；粪大肠菌群（广口G）；阴离子表面活性剂（G）；样品符合保存规定，包装完好，标识清晰。 |
|  | 废 水 | FS01#监测点水样呈淡黄色，FS02#监测点水样清；pH（P）、色度（G）、悬浮物、浊度（G）；五日生化需氧量（棕色G）；粪大肠菌群（G）；化学需氧量、氨氮、总磷、总氮（G）；阴离子表面活性剂（G）；六价铬（G）；铅、铬、镉（P）；砷、汞（P）；石油类、动植物油类（广口G）；烷基汞（棕色G）；样品符合保存规定，包装完好，标识清晰。 |
|  | 无组织废气 | FQ01#、FQ02#、FQ03#、FQ04#监测点滤膜呈灰白色，样品用牛皮纸信封装，氨吸收液无色，硫化氢吸收液呈乳白色，样品用吸收瓶装；臭气浓度用铝箔采气袋装；甲烷用玻璃针筒注射器装；样品包装完好，标识清晰。 |
|  | 环境空气 | HQ01#、HQ02#监测点滤膜呈灰色，样品用牛皮纸信封装，氨吸收液无色，硫化氢吸收液呈乳白色，样品用吸收瓶装；臭气浓度用铝箔采气袋装；样品包装完好，标识清晰。 |
|  | 噪 声 | / |
| 采样人 | 宝兴军、苏金培 | 采样日期 | 2020/6/11~2020/6/13 |
| 送样人 | 宝兴军 | 接样日期 | 2020/6/11~2020/6/13 |
| 接样人 | 王自成、郑莉 | 检测日期 | 2020/6/11~2020/6/20 |

注：“G”表示玻璃瓶装，“P”表示塑料瓶装。

2.检测环境条件及监测点位布置图

2.1 检测环境条件

现场监测环境条件：2020年6月11日：气温：24.4~26.6℃；气压：83.4kPa；天气：多云；风向：西南风；风速：0.2~1.8m/s；2020年6月12日：气温：24.4~26.2℃；气压：83.4kPa；天气：多云；风向：西南风；风速：0.2~1.6m/s；2020年6月13日：气温：23.2~26.0℃；气压：83.4kPa；天气：多云。

室内环境条件：天平室温度：23.5℃，湿度49%。

2.2监测点位布置图

监测点位布置图

3.检测项目、分析方法、设备和人员

表2  检测项目、分析方法、设备和检测人员一览表

| 序号 | 检测 项目 | 检测方法/标准编号 | 方 法检出限 | 检测使用设备 | 检测 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 仪器名称、型号 | 仪器编号 |  |
| 1 | 总 磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-89 | 0.01 mg/L | 722S型 可见分光光度计 | CQJL-130 | 赵艳春 CQSGZ051 |
| 2 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-87 | 0.004 mg/L | 722S型 可见分光光度计 | CQJL-130 |  |
| 3 | 氨 氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 722S型 可见分光光度计 | CQJL-130 | 张玉莲 CQSGZ059 |
| 4 | 粪大肠 菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法HJ347.2-2018 | 20 MPN/L | DHP-360S型 电热恒温培养箱 | CQFZ-068 |  |
| 5 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89 | 4 mg/L | CP224C 电子天平 | CQJL-112 |  |
| 6 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-86 | / | PHS-3C pH计 | CQJL-118 |  |
| 7 | 化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4 mg/L | 50mL 酸式滴定管 | CQJL-131 |  |
| 8 | 五日生 化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | 0.5 mg/L | 25ml 酸式滴定管 | CQJL-132 | 余福香 CQSGZ052 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB7497-87 | 0.05 mg/L | 722S型 可见分光光度计 | CQJL-130 |  |
| 10 | 色度 | 水质 色度的测定 铂钴比色法 稀释倍数法 GB11903-89 | / | 比色管 | / |  |
| 11 | 浊度 | 水质 浊度的测定 分光光度法、目视比浊法GB13200-91 | 3度 | 722S型 可见分光光度计 | CQJL-130 |  |
| 12 | 总 氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 0.05 mg/L | 759S型紫外可见分光光度计 | CQJL-115 | 张姝敏 CQSGZ078 |
| 13 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ970-2018 | 0.01 mg/L | 759S型紫外可见分光光度计 | CQJL-115 |  |
| 14 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 | 0.06 mg/L | OIL460型 红外分光测油仪 | CQJL-105 |  |
| 15 | 动植物 油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 | 0.06 mg/L | OIL460型 红外分光测油仪 | CQJL-105 |  |
| 16 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 0.3 µg/L | AFS-2100 原子荧光分光光度计 | CQJL-006 | 宁观爽 CQSGZ063 |
| 17 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 0.04 µg/L | 原子荧光光度计 AFS-2100 | CQJL-006 |  |
| 18 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 0.001 mg/L | TAS-990型原子吸收分光光计 | CQJL-007 | 尹红艳 CQSGZ083 |
| 19 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 0.0001 mg/L | TAS-990型原子吸收分光光计 | CQJL-007 |  |
| 20 | 铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015 | 0.03 mg/L | TAS-990型原子吸收分光光计 | CQJL-007 |  |
| 21 | *烷基汞 | *甲基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法GB/T14204-93 | 1.0×10-5mg/L | 福立GC9720plus 气相色谱仪 | KF063-03 | / |
|  |  | *乙基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法GB/T14204-93 | 2.0×10-5mg/L |  |  |  |
| 22 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 0.01 mg/L | ZR-3922型 环境空气颗粒物综合采样器 崂应2050型 空气/智能TSP综合采样器 722S型 可见分光光度计 | CQJL-194 CQJL-195 CQJL-102 CQJL-103 CQJL-104 CQJL-129 CQJL-112CQJL-114 | 宝兴军CQSGZ090 苏金培CQSGZ040 张玉莲 CQSGZ059 |
| 23 | 总悬浮 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995 | 0.001 mg/m3 | ZR-3922型 环境空气颗粒物综合采样器 崂应2050型 空气/智能TSP综合采样器 CP224C 电子天平 | CQJL-194 CQJL-195 CQJL-102 CQJL-103 CQJL-104 CQJL-129 CQJL-112 |  |
| 24 | 硫化氢 | 空气和废气硫化氢的测定 亚甲蓝光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 0.001 mg/L | ZR-3922型 环境空气颗粒物综合采样器 崂应2050型 空气/智能TSP综合采样器 722S型 可见分光光度计 | CQJL-194 CQJL-195 CQJL-102 CQJL-103 CQJL-104 CQJL-129 CQJL-114 | 宝兴军CQSGZ090 苏金培CQSGZ040 赵艳春 CQSGZ051 |
| 25 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-93 | / | 铝箔采气袋 嗅辩袋 | / | 周妮CQSGZ050 |
| 26 | 甲烷 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 | 0.06 mg/L | GC9790Ⅱ 气相色谱仪 | CQJL-097 | 尹红艳 CQSGZ083 |
| 27 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | / | AWA5680型 多功能声级计 AWA6221B 声校准器 | CQJL-108 CQJL-110 | 宝兴军CQSGZ090 苏金培CQSGZ040 |
| 28 | 环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 附录B、附录C | / | AWA5680型 多功能声级计 AWA6221B 声校准器 | CQJL-108 CQJL-110 |  |
| 29 | 流量 | 河流流量测验规范 GB 50179-2015 | / | / | / |  |

备注：带“*”项目烷基汞委托云南托云南坤发环境科技有限公司（“”资质证书编号为：172512050187）检测，数据引用于云南坤发环境科技有限公司“坤发环检字[2020]-06223号”检测报告。

4.检测结果

表3   3000m³/d污水处理站进口（FS01#）水样检测结果     单位:mg/L

| 序号 | 采样日期 | 2020.06.11~2020.06.12 | 2020.06.12~2020.06.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检测项目 样品编号 | 0831-FS01-1-1 | 0831-FS01-2-1 |
| 1 | pH（无量纲） | 7.43 | 7.57 |
| 2 | 化学需氧量 | 38 | 40 |
| 3 | 阴离子表面活性剂 | 0.44 | 0.43 |
| 4 | 色度（倍） | 16 | 20 |
| 5 | 浊度（度） | 9 | 7 |
| 6 | 五日生化需氧量 | 8.6 | 8.9 |
| 7 | 悬浮物 | 18 | 21 |
| 8 | 粪大肠菌群（MPN/L） | 35000 | 28000 |
| 9 | 氨氮 | 8.86 | 9.47 |
| 10 | 总氮 | 16.8 | 17.4 |
| 11 | 石油类 | 0.18 | 0.16 |
| 12 | 动植物油类 | 0.24 | 0.22 |
| 13 | 总磷 | 1.36 | 1.41 |
| 14 | 六价铬 | 0.004L | 0.004L |
| 15 | 铅 | 0.005 | 0.005 |
| 16 | 镉 | 0.0008 | 0.0008 |
| 17 | 铬 | 0.03L | 0.03L |
| 18 | 砷（µg/L） | 2.1 | 1.9 |
| 19 | 汞（µg/L） | 0.14 | 0.12 |
| 20 | *烷基汞 | *甲基汞 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | *乙基汞 | 未检出 | 未检出 |
| 注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。 |

备注：带“*”项目烷基汞委托云南托云南坤发环境科技有限公司（“”资质证书编号为：172512050187）检测，数据引用于云南坤发环境科技有限公司“坤发环检字[2020]-06223号”检测报告。

表4   3000m³/d污水处理站出口（FS02#）水样检测结果      单位:mg/L

| 序号 | 采样日期 | 2020.06.11~2020.06.12 | 2020.06.12~2020.06.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检测项目 样品编号 | 0831-FS02-1-1 | 0831-FS02-2-1 |
| 1 | 流量（m3/h） | 47.8 | 39.8 |
| 2 | pH（无量纲） | 7.65 | 7.61 |
| 3 | 化学需氧量 | 15 | 17 |
| 4 | 阴离子表面活性剂 | 0.14 | 0.16 |
| 5 | 色度（倍） | 10 | 10 |
| 6 | 浊度（度） | 6 | 5 |
| 7 | 五日生化需氧量 | 2.7 | 3.1 |
| 8 | 悬浮物 | 8 | 7 |
| 9 | 粪大肠菌群（MPN/L） | 790 | 700 |
| 10 | 氨氮 | 0.232 | 0.250 |
| 11 | 总氮 | 13.2 | 12.4 |
| 12 | 石油类 | 0.10 | 0.09 |
| 13 | 动植物油类 | 0.12 | 0.11 |
| 14 | 总磷 | 0.39 | 0.40 |
| 15 | 六价铬 | 0.004L | 0.004L |
| 16 | 铅 | 0.002 | 0.002 |
| 17 | 镉 | 0.0006 | 0.0006 |
| 18 | 铬 | 0.03L | 0.03L |
| 19 | 砷（µg/L） | 1.6 | 1.7 |
| 20 | 汞（µg/L） | 0.04L | 0.04L |
| 21 | *烷基汞 | *甲基汞 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | *乙基汞 | 未检出 | 未检出 |
| 注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。 |

备注：带“*”项目烷基汞委托云南托云南坤发环境科技有限公司（“”资质证书编号为：172512050187）检测，数据引用于云南坤发环境科技有限公司“坤发环检字[2020]-06223号”检测报告。

表5   地表水水样检测结果                               单位:mg/L

| 采样点位 | （东河）东河与排污口交汇口上游200米处（HS01#） | （东河）东河与排污口交汇口下游500米处（HS02#） | 紧邻的小堡子河断面（HS03#） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2020.06.12 | 2020.06.13 | 2020.06.12 | 2020.06.13 | 2020.06.12 | 2020.06.12 |
| 序号 | 检测项目 样品编号 | 0831-HS01-1-1 | 0831-HS01-2-1 | 0831-HS02-1-1 | 0831-HS02-2-1 | 0831-HS03-1-1 | 0831-HS03-2-1 |
| 1 | pH（无量纲） | 7.64 | 7.59 | 7.67 | 7.62 | 7.47 | 7.44 |
| 2 | 化学需氧量 | 32 | 34 | 26 | 25 | 21 | 23 |
| 3 | 氨氮 | 1.85 | 1.94 | 1.77 | 1.68 | 2.46 | 2.58 |
| 4 | 总磷 | 1.20 | 1.21 | 0.99 | 0.96 | 1.71 | 1.76 |
| 5 | 阴离子表面活性剂 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.28 | 0.30 |
| 6 | 五日生化需氧量 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 5.9 |
| 7 | 色度（倍） | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 16 |
| 8 | 浊度（度） | 21 | 23 | 18 | 16 | 9 | 10 |
| 9 | 悬浮物 | 18 | 20 | 19 | 16 | 17 | 14 |
| 10 | 粪大肠菌群（MPN/L） | 35000 | 28000 | 54000 | 35000 | 28000 | 28000 |
| 11 | 总氮 | 9.54 | 9.93 | 8.58 | 8.83 | 14.6 | 14.0 |
| 12 | 石油类 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |

表6   项目厂界无组织废气检测结果

| 序号 | 监测 点位 | 采样日期 | 监测 时段 | 样品编号 | 分析项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TSP （mg/m3） | 氨（mg/m3） | 硫化氢(mg/m3) | 臭气浓度 （无量纲） |
| 1 | 上风向（FQ01#） | 2020.06.11 | 时段1 | 0831-FQ01-1-1 | 0.093 | 0.11 | 0.010 | 10 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ01-1-2 | 0.124 | 0.13 | 0.011 | 11 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ01-1-3 | 0.124 | 0.13 | 0.012 | 10 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ01-1-4 | 0.093 | 0.12 | 0.011 | 11 |
|  |  | 2020.06.12 | 时段1 | 0831-FQ01-2-1 | 0.124 | 0.14 | 0.012 | ＜10 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ01-2-2 | 0.155 | 0.13 | 0.013 | ＜10 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ01-2-3 | 0.155 | 0.15 | 0.012 | ＜10 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ01-2-4 | 0.126 | 0.14 | 0.012 | ＜10 |
| 2 | 下风向 （FQ02#） | 2020.06.11 | 时段1 | 0831-FQ02-1-1 | 0.180 | 0.25 | 0.054 | 17 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ02-1-2 | 0.181 | 0.26 | 0.053 | 18 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ02-1-3 | 0.181 | 0.25 | 0.051 | 17 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ02-1-4 | 0.151 | 0.24 | 0.050 | 16 |
|  |  | 2020.06.12 | 时段1 | 0831-FQ02-2-1 | 0.150 | 0.24 | 0.050 | 13 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ02-2-2 | 0.181 | 0.23 | 0.049 | 15 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ02-2-3 | 0.151 | 0.23 | 0.052 | 14 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ02-2-4 | 0.181 | 0.22 | 0.053 | 14 |
| 3 | 下风向（FQ03#） | 2020.06.11 | 时段1 | 0831-FQ03-1-1 | 0.181 | 0.31 | 0.039 | 14 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ03-1-2 | 0.151 | 0.29 | 0.037 | 13 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ03-1-3 | 0.152 | 0.30 | 0.034 | 13 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ03-1-4 | 0.182 | 0.32 | 0.035 | 14 |
|  |  | 2020.06.12 | 时段1 | 0831-FQ03-2-1 | 0.151 | 0.29 | 0.038 | 16 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ03-2-2 | 0.151 | 0.28 | 0.036 | 15 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ03-2-3 | 0.182 | 0.28 | 0.034 | 14 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ03-2-4 | 0.181 | 0.28 | 0.035 | 15 |
| 4 | 下风向（FQ04#） | 2020.06.11 | 时段1 | 0831-FQ04-1-1 | 0.179 | 0.15 | 0.013 | 18 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ04-1-2 | 0.180 | 0.17 | 0.014 | 18 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ04-1-3 | 0.150 | 0.17 | 0.015 | 17 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ04-1-4 | 0.180 | 0.16 | 0.015 | 17 |
|  |  | 2020.06.12 | 时段1 | 0831-FQ04-2-1 | 0.179 | 0.18 | 0.012 | 16 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ04-2-2 | 0.180 | 0.17 | 0.013 | 15 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ04-2-3 | 0.150 | 0.19 | 0.013 | 15 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ04-2-4 | 0.150 | 0.19 | 0.014 | 16 |

表7   无组织废气（甲烷）检测结果

| 序号 | 监测点位 | 采样日期 | 监测时段 | 样品编号 | 分析项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 甲烷（%） |
| 1 | 厌氧生物滤池（FQ05#） | 2020.06.11 | 时段1 | 0831-FQ05-1-1 | 1.64×10-4 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ05-1-2 | 1.66×10-4 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ05-1-3 | 1.67×10-4 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ05-1-4 | 1.67×10-4 |
| 2 |  | 2020.06.12 | 时段1 | 0831-FQ05-2-1 | 1.65×10-4 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ05-2-2 | 1.66×10-4 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ05-2-3 | 1.64×10-4 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ05-2-4 | 1.62×10-4 |
| 3 | SBR反应池（FQ06#） | 2020.06.11 | 时段1 | 0831-FQ06-1-1 | 1.64×10-4 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ06-1-2 | 1.66×10-4 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ06-1-3 | 1.62×10-4 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ06-1-4 | 1.64×10-4 |
| 4 |  | 2020.06.12 | 时段1 | 0831-FQ06-2-1 | 1.58×10-4 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-FQ06-2-2 | 1.63×10-4 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-FQ06-2-3 | 1.63×10-4 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-FQ06-2-4 | 1.52×10-4 |

表7   环境空气总悬浮颗粒物（TSP）日均值检测结果      单位：mg/m3

| 序号 | 监测点位 | 采样日期 | 样品编号 | 分析项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TSP |
| 1 | 大方官屯（HQ01#） | 2020.06.11 | 0831-HQ01-1 | 0.171 |
|  |  | 2020.06.12 | 0831-HQ01-2 | 0.158 |
|  | 周方官屯（HQ02#） | 2020.06.11 | 0831-HQ02-1 | 0.149 |
|  |  | 2020.06.12 | 0831-HQ02-2 | 0.168 |

表8   环境空气（时段值）检测结果          单位：mg/m3

| 序号 | 监测 点位 | 采样日期 | 监测时段 | 样品编号 | 分析项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 氨 （mg/m3） | 硫化氢(mg/m3) | 臭气浓度 （无量纲） |
| 1 | 大方官屯（HQ01#） | 2020.06.11 | 时段1 | 0831-HQ01-1-1 | 0.13 | 0.004 | ＜10 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-HQ01-1-2 | 0.14 | 0.004 | ＜10 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-HQ01-1-3 | 0.12 | 0.005 | ＜10 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-HQ01-1-4 | 0.14 | 0.006 | ＜10 |
|  |  | 2020.06.12 | 时段1 | 0831-HQ01-2-1 | 0.13 | 0.006 | ＜10 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-HQ01-2-2 | 0.13 | 0.006 | ＜10 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-HQ01-2-3 | 0.12 | 0.005 | ＜10 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-HQ01-2-4 | 0.11 | 0.005 | ＜10 |
| 2 | 周方官屯（HQ02#） | 2020.06.11 | 时段1 | 0831-HQ02-1-1 | 0.10 | 0.004 | 13 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-HQ02-1-2 | 0.11 | 0.003 | 11 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-HQ02-1-3 | 0.12 | 0.003 | 12 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-HQ02-1-4 | 0.11 | 0.004 | 12 |
|  |  | 2020.06.12 | 时段1 | 0831-HQ02-2-1 | 0.09 | 0.003 | 10 |
|  |  |  | 时段2 | 0831-HQ02-2-2 | 0.10 | 0.003 | 12 |
|  |  |  | 时段3 | 0831-HQ02-2-3 | 0.10 | 0.004 | 12 |
|  |  |  | 时段4 | 0831-HQ02-2-4 | 0.09 | 0.003 | 11 |

表9    环境噪声监测结果               单位：dB（A）

| 序号 | 监测点位 | 监测日期 | 样品编号 | 昼间 | 样品编号 | 夜间 | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大方官屯Z05# | 2020.06.11 | 0831-Z05-1-1 | 49.9 | 0831-Z05-1-2 | 44.4 | 人为活动 噪声 |
|  |  | 2020.06.12 | 0831-Z05-2-1 | 48.9 | 0831-Z05-2-2 | 45.1 |  |
| 2 | 周方官屯Z06# | 2020.06.11 | 0831-Z06-1-1 | 49.2 | 0831-Z06-1-2 | 44.5 |  |
|  |  | 2020.06.12 | 0831-Z06-2-1 | 45.8 | 0831-Z06-2-2 | 45.4 |  |
| 注：2020年6月11日，天气：多云，风向：西南风，风速：0.2~1.8m/s；2020年6月12日，天气：多云，风向：西南风，风速：0.2~1.6m/s。 |

表10    项目厂界噪声监测结果              单位：dB（A）

| 序号 | 监测点位 | 监测日期 | 样品编号 | 昼间 | 样品编号 | 夜间 | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z01# | 2020.06.11 | 0831-Z01-1-1 | 50.1 | 0831-Z01-1-2 | 45.7 | 机械设备噪声、流水声 |
|  |  | 2020.06.12 | 0831-Z01-2-1 | 51.3 | 0831-Z01-2-2 | 45.4 |  |
| 2 | Z02# | 2020.06.11 | 0831-Z02-1-1 | 54.7 | 0831-Z02-1-2 | 47.8 |  |
|  |  | 2020.06.12 | 0831-Z02-2-1 | 52.0 | 0831-Z02-2-2 | 45.8 |  |
| 3 | Z03# | 2020.06.11 | 0831-Z03-1-1 | 55.1 | 0831-Z03-1-2 | 47.7 |  |
|  |  | 2020.06.12 | 0831-Z03-2-1 | 53.1 | 0831-Z03-2-2 | 48.7 |  |
| 4 | Z04# | 2020.06.11 | 0831-Z04-1-1 | 53.1 | 0831-Z04-1-2 | 49.4 |  |
|  |  | 2020.06.12 | 0831-Z04-2-1 | 56.3 | 0831-Z04-2-2 | 48.6 |  |
| 注：2020年6月11日，天气：多云，风向：西南风，风速：0.2~1.8m/s；2020年6月12日，天气：多云，风向：西南风，风速：0.2~1.6m/s。 |

5.委托单位信息

表11  委托单位信息

| 委托单位名称 | 保山市润源水务投资发展有限公司 |
| --- | --- |
| 委托单位地址 | 保山市工贸园区永盛街道方官村 |
| 联系人 | 杨春成 | 联系电话 | 13577596735 |

6.监测期间工况条件（此部分为非计量认证内容）

监测期间由保山市润源水务投资发展有限公司提供工况记录，项目主要为废水处理，设计处理能力109.5万吨/年、125吨/小时，正常处理量109.5万吨/年、125吨/小时，监测期间2020年6月11日处理量46.6吨/小时，2020年6月12日处理量48.7吨/小时；2020年6月13日处理量43.6吨/小时。

7.附件

7.1云南坤发环境科技有限公司“坤发环检字[2020]-06223号”检测报告。

（此页无检测数据）

编制：                              日期：2020年   月   日

校核：                              日期：2020年   月   日

审核：                              日期：2020年   月   日

批准：                              日期：2020年   月   日